# Vergleich Massiv- und Holzbauweise

| Kriterium | Massivbauweise | Holzbauweise |
| --- | --- | --- |
| Energieverbrauch | Bei beiden Bauweisen gleich, wenn Wärmedämmung, Lüftungswärmeverluste und Anlagentechnik gleich sind. Die Massivbauweise kann in der Praxis einen Vorteil haben durch Langfristig bessere Luftdichtheit Ausnutzung der Wärmespeicherung |
| Wärmespeicherung | Vorteil Massivbau Im Winter Energieeinsparung Im Sommer Ausgleich von Temperaturspitzen, „sommerlicher Wärmeschutz“ |  |
| Schallschutz innerhalb des Gebäudes | Vorteil bei schweren Wänden | Mit weniger üblichen zweischaligen Konstruktionen kann man guten Schallschutz erreichen |
| Schutz gegen Außenlärm | Bei schweren Außenwänden besser | Häufig schlechte Fensteranschlüsse zur Laibung lassen Geräusche durch |
| Brandschutz | Nichtbrennbare Bauteile setzen dem Brand Widerstand entgegen, tragen nicht zur Brandlast und Rauchgasentwicklung bei, |  |
| Wasserempfindlichkeit | Durchfeuchtungen, z. B. durch geplatzte Schläuche, trocknen schneller aus |  |
| Auftriebssicherheit |  | Bei Kellern im hohen Grundwasser und leichten Aufbauten ist die Auftriebssicherheit nicht gewährleistet |
| Wind und Wetter | Massivbauten sind robuster |  |

| Unterhaltkosten | Weniger Pflege |  |
| --- | --- | --- |
| Lebensdauer | Kalkulatorische Lebensdauer 80 Jahre | Kalkulatorische Lebensdauer 60 Jahre |
| Anpassung an Nutzungsänderungen | Lassen sich leichter umbauen |  |
| Ökologie | Massivhäuser sind bei langfristiger Betrachtung mindestens gleichwertig, Ökologie ist mehr als die teilweise Verwendung nachwachsender Rohstoffe |
| Werterhalt | Liegt bei Massivhäusern höher, vgl. Lebensdauer, Unterhaltkosten |  |
| Bauzeit |  | Günstiger, aber auch Fertighäuser benötigen einen Vorlauf von Auftragsvergabe, über Baugenehmigungsverfahren, Fertigung im Werk bis zur Errichtung. |
| Informationen vor Auftragserteilung |  | Besser, Professioneller, Musterhäuser |
| Beleihung | Bei kritischen Finanzierungen liegt man mit einem Massivbau besser. Banken achten auf den erzielbaren Wiederverkaufswert |  |